## Slide 2: Forureningsflux og usikkerhed Når statistikken bliver betydende for risikoen
Anton Bøllingtoft,
Mads Troldborg, Nina Tuxen og Poul L. Bjerg

## Slide 3: Risikovurdering i praksis Baggrund – Miljøstyrelsen (1998)
Vurderes pba. et grundvandskvalitetskrav
  Entydigt, operationelt, velkendt, ophængt i vejledningen
Koncentrationen af forurenende stoffer i kilden
  Masse af forurenende stoffer
Giver oprensning mening, er der noget komme efter?
”…samt eventuelle efterfølgende afværgeforanstaltninger skal sikre, at grundvandsressourcen bevares ren, svarende til at grundvandskvalitetskriteriet skal være overholdt”

## Slide 4: Risikovurdering i praksis Baggrund - Punktkilden
Beregning/måling af koncentrationen ved kontrolpunkt (point of compliance)
Sammenligning med grænseværdier
  I praksis er disse også oprensningskriterier
Denne tilgang er grundlaget for de fleste risikovurderingsværktøjer
Effekt på sundhed og miljø
Lokalitetsspecifikke vurderinger af risici og oprensningskriterier
”Den resulterende forureningskoncentration beregnes i et punkt eller område kortlagt med højeste koncentrationer, som beliggende i en afstand fra forureningskilde… maksimalt 100 m. Her skal grundvandskriterierne være overholdt”

## Slide 5: Omfanget af punktkilder Prioritering - Mest miljø for pengene
Udtræk fra DK Jord 2023
Miljøstyrelsen 2010

## Slide 6: Risikovurdering i praksis Forureningsflux – Fra koncentration til masse
Forureningsflux kobler koncentration med mobilitet
  Et mere robust mål for risiko i forhold til grundvand
  Let at kommunikere: Masse pr. tid (fx. kg/år)
Bruges i stigende grad som risikovurderingsværktøj i både DK og udland
  Transektmetoden er den mest almindelige i praksis
C: Forureningskoncentration
A: Areal
q: Darcy flux
i: Index som beskriver the ite delareal
J = C · A · q

## Slide 7: Risikovurdering i praksis Forureningsflux – Transektmetoden
C: Forureningskoncentration
A: Areal
q: Darcy flux
i: Index som beskriver the ite delareal
Transektet opdeles i kasser der tilegnes hhv. C, i og K
‘Kassemetoden’

## Slide 8: Risikovurdering i praksis Det er sikkert, at der er usikkerheder!
Geologisk variation
  En homogen akvifer findes ikke
Heterogenitet, usikkerhed og skala
  Stor rumlig og målemæssig variation for parametre!
Variation på to størrelsesordener for K almindeligt i mild heterogen geologi
Thalund‐Hansen, R., Troldborg, M., Levy, L., Christiansen, A. V., Bording, T. S., & Bjerg, P. L. (2023). Assessing Contaminant Mass Discharge Uncertainty With Application of Hydraulic Conductivities Derived From Geoelectrical Cross-Borehole Induced Polarization and Other Methods. Water Resources Research, 59(8), e2022WR034360. https://doi.org/10.1029/2022WR034360

## Slide 9: Risikovurdering i praksis Det er sikkert, at der er usikkerheder!
Geologisk variation
  En homogen akvifer findes ikke
Heterogenitet, usikkerhed og skala
  Stor rumlig og målemæssig variation for parametre!
Stejle koncentrationsgradienter, vertikalt og horisontalt
Hvordan skal filtre placeres for at bestemme forureningsfluxen bedst muligt?

## Slide 10: Risikovurdering i praksis Det er sikkert, at der er usikkerheder!
Geologisk variation
  En homogen akvifer findes ikke
Heterogenitet, usikkerhed og skala
  Stor rumlig og målemæssig variation for parametre!
Og glem ikke de konceptuelle usikkerheder
”En risikovurdering skal tage udgangspunkt i forsigtighedsprincippet. Det vil sige, at der skal vælges konservative data og værdier, altså data som er på den sikre side”
”Før der kan foretages en risikovurdering, skal der indsamles en række feltdata fra jord og grundvand… Flere af parametrene, som skal bestemmes, kan variere selv inden for meget små afstande”
Forsigtighedsprincip og store usikkerheder ≠ ‘mest miljø for pengene’
Indgå kompromiser

## Slide 11: Forureningsflux Fra konceptuel model til usikkerhedsinterval
Hvis forureningsflux skal anvendes, bør usikkerheder kvantificeres
Den konceptuelle model kobles til fluxen
  Geostatistik: Interpolerer fanen rumligt samt vurderer usikkerheden på forureningsfluxen
Vi skal ikke bruge tid på statistiske metoder her, så I må stole på at det virker 
MEN:
Middelværdi ± standardafvigelse [95% konfidensinterval]
Bøllingtoft, A., Bjerg, P. L., Rønde, V., Tuxen, N., Nowak, W., & Troldborg, M. (2025). Quantification of contaminant mass discharge and uncertainties: Method and challenges in application at contaminated sites. Journal of Contaminant Hydrology, 268, 104453. https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2024.104453

## Slide 12: Risikovurdering i praksis anno 2025 Forureningsflux er kommet for at blive
”Uanset hvilke stoffer der er tale om, er forureningsflux et bærende element i regionernes risikovurderinger”
”Risikovurderinger bør tage udgangspunkt i fluxbestemmelser og opblanding i indvindingsmængder”
Og hvad betyder det så i praksis
Kvalitetskrav: C = 1 μg/L
Opblanding: Q = 75.000 m3/år
Cindvinding = J/Q
Risikoflux = 75 g/år

## Slide 13: Forureningsflux i praksis Opblanding i en indvinding på 75.000 m3/år
Eksempel 1
Lave koncentrationer, lille flux
Ingen risiko
Men overskridelse af kvalitetskriteriet
  Hvad så?
  Cindvinding = J/Q
  Cindvinding = 0,01 ± 0 [0-0,03] μg/L
Lad os bruge pengene et andet sted

## Slide 14: Forureningsflux i praksis Opblanding i en indvinding på 75.000 m3/år
Eksempel 2
Høje koncentrationer, meget stor flux
Risikoen er entydig
Vi må hellere bruge pengene på flere undersøgelser eller oprensning
  Cindvinding = J/Q
  Cindvinding = 12 ± 1,6 [9,3-15,6] μg/L

## Slide 15: Forureningsflux i praksis Opblanding i en indvinding på 75.000 m3/år
Eksempel 3
Både høje og lave koncentrationer
Risikofluxen er indenfor konfidensintervallet
Har vi så en risiko eller ej?
Tør man tage chancen
  25% af gangene er der jo ‘ingen’ risiko
Skal der laves flere undersøgelser, moniteres der eller afsluttes lokaliteten?
  Cindvinding = J/Q
  Cindvinding = 1,2 ± 0,2 [0,5-1,6] μg/L

## Slide 16: Forureningsflux og fremtiden sdg
Tre temaer
  Metodemæssige udfordringer
  Hvorfor gør vi det her?
  Point of Compliance vs. forureningsflux

## Slide 17: Tema 1: Metoder og udfordringer Rådgivere er ikke ens
Praktisk dilemma
Rådgivere har sjældent samme fremgangsmåde – hvilken er så rigtig?

## Slide 18: Tema 1: Metoder og udfordringer Rådgivere er ikke ens
Praktisk dilemma
Rådgivere har sjældent samme fremgangsmåde – hvilken er så rigtig?

## Slide 19: Tema 1: Metoder og udfordringer Rådgivere er ikke ens
Praktisk dilemma
Rådgivere har sjældent samme fremgangsmåde – hvilken er så rigtig?
Håbet er at metodisk ensretning og statistiske usikkerheder udvasker denne (ofte store) variation

## Slide 20: Tema 2: Hvorfor giver det mening Et par nedslag
Høje koncentrationer driver fluxen
  Og risikoen
  Fokus væk fra afgrænsning af fanen
Visualisering af usikkerhed
Guide risikovurdering og monitering
Hvor giver nye boringer størst værdi
Høje koncentrationer → høj varians = Høj usikkerhed
Lav/ingen koncentration → lav varians = Lav usikkerhed

## Slide 21: Tema 3: POC vs. fluxtransekt POC vs. fluxtransekt
I den traditionelle risikovurdering håndteres der ikke en statistisk usikkerhed
Er én måling mere sikkert end et transekt med målinger?

## Slide 22: Afsluttende kommentarer sfg
Forureningsflux er kommet for at blive

## Slide 23: Afsluttende kommentarer sfg
Forureningsflux er kommet for at blive
Metoderne til at kvantificere usikkerheder er testet og virker
Bøllingtoft, A., Troldborg, M., Tuxen, N., & Bjerg, P. L. (2025). Fluxparametre og usikkerhed: Valg af parametre til geostatistisk model. DTU Sustain.
Bøllingtoft, A. (2025). Code for Contaminant Mass Discharge Quantification and Uncertainty Estimation in Groundwater (Version 1.0). Technical University of Denmark. Software. https://doi.org/10.11583/DTU.29891264

## Slide 24: Afsluttende kommentarer sfg
Forureningsflux er kommet for at blive
Metoderne til at kvantificere usikkerheder er testet og virker
Det skal ud og arbejde
Standardiserede arbejdsgange og regulatorisk vilje
Rådgiverne vil gerne
Sikker beslutning på et usikkert grundlag
Er branchen klar til at håndtere det?
Bøllingtoft, A., Troldborg, M., Tuxen, N., & Bjerg, P. L. (2025). Fluxparametre og usikkerhed: Valg af parametre til geostatistisk model. DTU Sustain.
Bøllingtoft, A. (2025). Code for Contaminant Mass Discharge Quantification and Uncertainty Estimation in Groundwater (Version 1.0). Technical University of Denmark. Software. https://doi.org/10.11583/DTU.29891264

## Slide 25: Afsluttende kommentarer sfg
Forureningsflux er kommet for at blive
Metoderne til at kvantificere usikkerheder er testet og virker
Det skal ud og arbejde
Standardiserede arbejdsgange og regulatorisk vilje
Rådgiverne vil gerne
Sikker beslutning på et usikkert grundlag
Er branchen klar til at håndtere det?
Er vi modne (og villige) til at acceptere at der er en usikkerhed i risikovurderingen?
Bøllingtoft, A., Troldborg, M., Tuxen, N., & Bjerg, P. L. (2025). Fluxparametre og usikkerhed: Valg af parametre til geostatistisk model. DTU Sustain.
Bøllingtoft, A. (2025). Code for Contaminant Mass Discharge Quantification and Uncertainty Estimation in Groundwater (Version 1.0). Technical University of Denmark. Software. https://doi.org/10.11583/DTU.29891264

## Slide 26: Udvalgte referencer
Bøllingtoft, A., Bjerg, P. L., Rønde, V., Tuxen, N., Nowak, W., & Troldborg, M. (2025). Quantification of contaminant mass discharge and uncertainties: Method and challenges in application at contaminated sites. Journal of Contaminant Hydrology, 268, 104453. https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2024.104453
Bøllingtoft, A. (2025). Code for Contaminant Mass Discharge Quantification and Uncertainty Estimation in Groundwater (Version 1.0). Technical University of Denmark. Software. https://doi.org/10.11583/DTU.29891264
Bøllingtoft, A., Troldborg, M., Tuxen, N., & Bjerg, P. L. (2025). Fluxparametre og usikkerhed: Valg af parametre til geostatistisk model. DTU Sustain.
Bøllingtoft, A., Troldborg, M., Riis, C., Tuxen, N., & Bjerg, P. L. (2025). Temporal Evolution of Contaminant Mass Discharge: Effect of Source Remediation at Contaminated Sites. (under review)
Bøllingtoft, A., Nowak, W., Bjerg, P. L., Christensen, A., Lilbaek, G. & Troldborg, M. (2025). Can Semi-Quantitative Direct-Push Data Improve Contaminant Delineation and Mass Discharge in Groundwater? (under review)